Załącznik 1 do zapytania ofertowego

„Wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach SOSW w Malborku”

- System okablowania strukturalnego LAN kat. 6 U/UTP powłoka niepalna LSOH w klasie palności Dca w zabudowie plastikowych kanałów kablowych z 2xLAN, zakończony w nowych szafach RACK 9U – 3szt. oraz RACK 42U 800x1000 – 1szt z wyposażeniem listwy zasilające organizery itp.

- Lokalizacja nowych gniazd do ustalenia z zmawiającym na etapie wykonawczym

Aby wykonać prawidłowo powyższe trzy systemy, należy:

- dostarczyć i zamontować kanały kablowe w pełnym systemie z fabrycznymi elementami wykończeniowymi,

- dostarczyć i zamontować okablowanie poziomego kat. 6 U/UTP wraz z uzyskaniem certyfikatu gwarancyjnego producenta 25 lat,

- dostarczyć i zamontować nową serwerową szafę rack we wskazanym pomieszczeniu oraz 3 dodatkowe szafy rack 9U

- dostarczyć i zamontować gniazda abonenckie LAN w całkowitej ilości  158 gniazd podwójnych  w ustalonych przez zamawiającego lokalizacjach na 5 kondygnacjach budynku

- zamontować nowe patchpanele w szafach RACK  wraz z rozszyciem na nich nowo zamontowanego okablowania,

- wykonać pomiary nowoutworzonej sieci komputerowej LAN miernikiem Fluke z serii
co najmniej DSX lub urządzeniem równoważnym posiadającym aktualne świadectwo kalibracji wystawione imiennie na wykonawcę instalacji i ważne na terytorium całej UE,

- sporządzić dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej zawierającą co najmniej: oznaczenie - numerację gniazd, przebieg tras kablowych i punktów przebić,

- zapewnić profesjonalną i doświadczoną kadrę instalatorów w liczbie co najmniej jednej osoby posiadającej aktualny certyfikat instalatora systemowych sieci komputerowych objętych 25-letnią gwarancją producenta oraz co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji,

- zapewnić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej poniesionych przez Zamawiającego strat spowodowanych błędami Wykonawcy do wysokości zlecenia,

- po wykonaniu zamówienia i odbiorze przez zamawiającego  należy przeprowadzić proces certyfikacji zakończony uzyskaniem 25-letniej gwarancji systemowej producenta,

- Dostarczyć patchcordy krosowe 0,5m i przyłączeniowe w ilości odpowiedniej do przyłączenia wszystkich urządzeń.

- Połączyć nowo zainstalowane szafy RACK z serwerownią połączeniem światłowodowym 4J zakończonym w szafach na odpowiednich przełącznicach ze złączami LC

- dostarczyć urządzenia aktywne switche SG550X-24MP-K9-EU w ilości odpowiedniej do wszystkich gniazd / torów kablowych

- doświadczenie wykonawcy conajmniej trzy certyfikowane sieci wykonane dla placówek oświatowych – do oferty dołączyć certyfikaty tych sieci wystawione przez producenta okablowanie